Приложение 1.

Условное обозначение, назначение, устройство и принцип работы, подготовку к работе, возможные неисправности и способы их устранения, техническое обслуживание, см. паспорт НЗВ.0301.0100.02 ПС

Таблица 1.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Минимальный размер проточной части рабочего колеса, мм | Максимальный размер частиц, мм |
| --- | --- | --- |
| НФс 50/150.148-3/2 | 25 | 20 |

Таблица 2.

| Насос «Иртыш» | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД электронасоса, % не менее | КПД насоса, % не менее | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НФс 50/150.148-3/2 | 20 | 20 | 37 | 45 | 56 |

Таблица 3.

| Насос «Иртыш» | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Соединение обмоток по схеме | Номинальный ток, А | Частота вращения, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НФс 50/150.148-3/2 | 3,0 | 220/380 | 50 | (/( | 12,2/7,03 | 2850 |

Таблица 4.

| Уровень звуковой мощности Lw,дБ в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц | Корректированный уровень звуковой мощности LwА, дБА | Уровень звука излучения LpА, дБА |
| --- | --- | --- |
| Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Lw,дБ | 77 | 75 | 80 | 77 | 80 | 77 | 73 | 69 | 84 | 71 |

Заводской номер

Ответственный за приемку	________________

подпись                  М.П.

Приложение 1 Рис. 1. Рабочие характеристики электронасоса cерии

«Иртыш» НФс 50/150.148-3/2.

# Приложение 1 Рис.2 Общий вид и габаритные размеры электронасоса

# серии «Иртыш» НФс 50/150.148-3/2-300.

1. Корпус электродвигателя; 2. Рабочее колесо; 3. Корпус спиральный;

4. Торцовое уплотнение; 5. Строповочные проушины; 6. Патрубок;

7. Метизы крепления патрубка к корпусу спиральному; 8. Проставка;

9. Метизы крепления проставки к корпусу спиральному;  10. Метизы

крепления рабочего колеса; 11. Кран «Маевского»; 12.Метизы крепления

проставки к электродвигателю; 13.